| + Instruction Permanente de Sécurité Disposition imposée par le Décret numéro 93/41 du 11 janvier 1993 |
| --- |
| ETABLISSEMENT : | Collège |
| Laboratoire de | technologie | Salle : |  |
| Poste de Travail : | Imprimante 3D Cube X |

|  |  | Attention machine dangereuse : C1 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Respect des procédures : Nettoyer et positionner le plateau en verre Vérifier qu’il reste suffisamment de filament pour l’impression de votre pièce Déposer de la colle sur le plateau en verre Brancher la clef USB comportant le fichier d’impression .STL Lancer l’impression en sélectionnant le fichier à l’aide de l’écran tactile Surveiller l’impression (attention au décollement) Attendre l’arrêt de la machine en fin de l’impression Retirer le plateau en verre avec les gants Décoller la pièce à l’aide la spatule en utilisant les gants Nettoyer la pièce |
|  |  | Risques particuliers : Brûlures de la peau, des cheveux ou des vêtements pendant le fonctionnement Risque de pincement pendant le fonctionnement Coupure ou blessure lorsque vous décollez la pièce du plateau avec la spatule (si ça dérape) |
|  |  | Equipements de protection individuelle : Gants de protection pour l’utilisation de la spatule |
| Caractéristiques : - Alimentation : 230 V - Largeur : 515 mm - Profondeur : 515 mm - Hauteur : 598 mm - Poids : 36 kg - Volume d’impression : 275x265x240 mm - Vitesse d’impression : 15mm/s - Epaisseur des couches : 0,1mm - Matière d’impression : PLA ou ABS de diamètre 1,75mm Type de fichiers supportés : .STL |  |  |