|  | Instruction Permanente de Sécurité Disposition imposée par le Décret numéro 93/41 du 11 janvier 1993 |
| --- | --- |
| Etablissement : | Collège … |
| Laboratoire de Sciences et technologie : | Salle à moyens partagés |
| Poste de travail : | Scie à onglet |

|  |  | Attention machine dangereuse Machine autorisée aux élèves et aux professeurs. Respecter les IPS affichées |
| --- | --- | --- |
|  |  | Respect des procédures : Placer la pièce à découper dans le logement en « V » Faire glisser la pièce en appui contre la butée Serrer la pièce dans son logement pour la maintenir Placer la lame de la scie dans le guide Découper la pièce Desserrer la pièce pour la libérer |
|  |  | Risques particuliers : Attention aux doigts, risques de coupure Placer la scie sur un support stable |
|  |  | Equipements de protection individuelle : |

| Caractéristiques : Angles de coupe verticale (90°, 45°, 360°, 30°, 22° - 5°). Angle de coupe biseauté (90°, 45°, - 45°). Fournie avec une lame de 7 dents/cm pour le travail du bois et du PVC. Scie montée sur socle en bois et avec étau de serrage. Longueur de lame : 600 mm Hauteur de lame : 45 mm Largeur de coupe à 45° : 100 mm Largeur de coupe à 90° : 170 mm Longueur de table : 400 mm Hauteur de coupe : 150 mm Poids brut : 7 kg |  |  |
| --- | --- | --- |

# Text boxes

C1